## Slide 1
计算机网络
Computer Network
谌华杰 助理教授（研究）
M·H·C
数据科学学院

## Slide 2
上堂内容重温
要解决IP地址耗尽的问题，最根本的办法就是采用具有更大地址空间的新版本的IP协议，即IPv6。
IPv6所带来的主要变化是：(1)更大的地址空间(采用128位的地址)；(2)灵活的首部格式；(3)改进的选项；(4)支持即插即用；(5)支持资源的预分配；(6) IPv6首部改为8字节对齐。
IPv6数据报在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部，再后面是数据。所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷或净负荷。
IPv6数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：单播、多播和任播。
IPv6的地址使用冒号十六进制记法。

## Slide 3
向IPv6过渡只能采用逐步演进的办法，必须使新安装的IPv6系统能够向后兼容。向IPv6过渡可以使用双协议栈或使用隧道技术。
与单播相比，在一对多的通信中，IP多播可大大节约网络资源。IP多播使用D类IP地址。IP多播需要使用网际组管理协议IGMP和多播路由选择协议。
虚拟专用网VPN利用公用的互联网作为本机构各专用网之间的通信载体。VPN内部使用互联网的专用地址。一个VPN至少要有一个路由器具有合法的全球IP地址，这样才能和本系统的另一个VPN通过互联网进行通信。所有通过互联网传送的数据都必须加密。
使用网络地址转换NAT技术，可以在专用网络内部使用专用IP地址，而仅在连接到互联网的路由器使用全球IP地址。这样就大大节约了宝贵的IP地址。

## Slide 4
MPLS的特点：(1)支持面向连接的服务质量；(2)支持流量工程，平衡网络负载；(3)有效地支持虚拟专用网VPN。
MPLS在入口结点给每一个IP数据报打上固定长度的“标记”，然后根据标记在第二层(链路层)用硬件进行转发(在标记交换路由器中进行标记对换)，因而转发速率大大加快。

## Slide 5
运 输 层（一）
第 5 章

## Slide 6
5.1
运输层协议概述
5.2
用户数据报协议 UDP
5.3
可靠传输的工作原理
5.4
传输控制协议 TCP 概述
5.5
TCP 报文段的首部格式

## Slide 7
  5.1.1 进程之间的通信
  5.1.2 运输层的两个主要协议
  5.1.3 运输层的端口
5.1
运输层协议概述

## Slide 8
计算机网络体系结构
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
计算机网络体系结构
面向通信的功能
用户功能

## Slide 9
5.1.1 进程之间的通信
从通信和信息处理的角度看，运输层向它上面的应用层提供通信服务，它属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。
当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的核心部分的功能进行端到端的通信时，只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层，而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。

## Slide 10
运输层的作用
只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1

## Slide 11
运输层的作用
主机 A 与 主机 B 之间的通信的两层含义
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
应用进程
应用进程
端口
端口
AP1
AP2
AP3
AP4
AP1
AP2
AP4
AP3

## Slide 12
运输层的作用
“逻辑通信”的意思是“好像是这样通信，但事实上并非真的这样通信”。
从IP层来说，通信的两端是两台主机。但“两台主机之间的通信”这种说法还不够清楚。
严格地讲，两台主机进行通信就是两台主机中的应用进程互相通信。
从运输层的角度看，通信的真正端点并不是主机而是主机中的进程。也就是说，端到端的通信是应用进程之间的通信。
释

## Slide 13
端系统之间通信的含义
“主机A和主机B进行通信”实际上是指：“运行在主机A上的某个程序和运行在主机B上的另一个程序进行通信”。端到端的通信是进程之间的通信。
即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。
简称为“计算机之间通信”。

## Slide 14
运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
AP1
AP2
AP3
AP4
应用进程
应用进程
端口
端口
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
运输层的作用
运输层提供应用进程间的逻辑通信
3
2
1
3
2
1
网络层
AP1
AP4
AP2
AP3

## Slide 15
网络层和运输层的作用不同
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
AP1
AP2
AP3
AP4
应用进程
应用进程
端口
端口
AP1
AP4
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
网络层和运输层有明显的区别
运输层提供应用进程间的逻辑通信
3
2
1
3
2
1
网络层
网络层协议 IP 的作用范围
运输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3
AP2
网络层是为主机之间提供逻辑通信；运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信。

## Slide 16
基于端口的复用和分用功能
应
用
层
运
输
层
网
络
层
TCP 报文段
UDP
用户数据报
应用进程



IP 复用



TCP 报文段
UDP
用户数据报






应用进程
端口
端口
TCP 分用
UDP 分用
IP 分用
IP 数据报
IP 数据报
发送方
接收方
UDP 复用
TCP 复用

## Slide 17
屏蔽作用
运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节，它使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。
互联网
应用进程
AP
应用进程
AP
逻辑通信信道

## Slide 18
两种不同的运输协议
但这条逻辑通信信道对上层的表现却因运输层使用的不同协议而有很大的差别。
当运输层采用面向连接的 TCP 协议时，尽管下面的网络是不可靠的（只提供尽最大努力服务），但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。
当运输层采用无连接的 UDP 协议时，这种逻辑通信信道是一条不可靠信道。

## Slide 19
可靠信道与不可靠信道
？
应
用
层
运
输
层
接收进程
全双工可靠信道
数据
使用面向连接的
协议，如 TCP。
使用无连接的
协议，如 UDP。
不可靠信道
发送进程
数据
接收进程
发送进程
数据
数据

## Slide 20
5.1.2 运输层的两个主要协议
TCP/IP 的运输层有两个主要协议：
用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口
运输层
TCP/IP 体系中的运输层协议
视

## Slide 21
TCP 与 UDP
两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元 TPDU (Transport Protocol Data Unit)。
TCP 传送的数据单位协议是 TCP 报文段(segment)。
UDP 传送的数据单位协议是 UDP 报文或用户数据报。

## Slide 22
UDP 与 TCP
无连接的协议，提供无连接服务；
不提供可靠交付；
其传送的运输协议数据单元TPDU是 UDP 报文或用户数据报；
支持单播、多播、广播；
简单。适用于很多应用，如：多媒体应用等。
UDP
面向连接的协议，提供面向连接服务；
提供可靠服务；
其传送的运输协议数据单元TPDU是 TCP 报文；
支持点对点单播，不支持多播、广播；
复杂。用于大多数应用，如：万维网、电子邮件、文件传送等。
TCP

## Slide 23
使用 UDP 和 TCP 的典型应用和应用层协议
IP
TCP
HTTP
SMTP
FTP
……
万维网
WWW
电子
邮件
文件
传送
……
UDP
DNS
DHCP
RIP
……
域名解析服务
动态主机配置
路由
选择
……
运输层
网络层
应用层
应用

## Slide 24
需要解决的问题
主机上可能有多个进程同时技能型通信，进程是动态创建和撤销的
主机 A
主机 B
路由器 1
路由器 2
LAN2
WAN
LAN1
AP1
AP2
AP3
AP4
应用进程
应用进程
端口
端口
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
3
2
1
3
2
1
网络层
AP1
AP4
AP2
AP3

## Slide 25
还要强调两点
运输层的 UDP 用户数据报与网际层的IP数据报有很大区别。
IP 数据报要经过互连网中许多路由器的存储转发。
UDP 用户数据报是在运输层的端到端抽象的逻辑信道中传送的。
TCP 报文段是在运输层抽象的端到端逻辑信道中传送，这种信道是可靠的全双工信道。但这样的信道却不知道究竟经过了哪些路由器，而这些路由器也根本不知道上面的运输层是否建立了 TCP 连接。

## Slide 26
5.1.3 运输层的端口
运行在计算机中的进程是用进程标识符来标志的。
但运行在应用层的各种应用进程却不应当让计算机操作系统指派它的进程标识符。这是因为在互联网上使用的计算机的操作系统种类很多，而不同的操作系统又使用不同格式的进程标识符。
为了使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信，就必须用统一的方法对 TCP/IP 体系的应用进程进行标志。

## Slide 27
5.1.3 运输层的端口



端口
58800
80



Web服务器
Web浏览器
数据
80
58800
数据
80
58800
运输层
运输层

## Slide 28
需要解决的问题
由于进程的创建和撤销都是动态的，发送方几乎无法识别其他机器上的进程。
有时我们会改换接收报文的进程，但并不需要通知所有发送方。
我们往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道实现这个功能的进程。

## Slide 29
端口号 (protocol port number)
解决这个问题的方法就是在运输层使用协议端口号 (protocol port number)，或通常简称为端口 (port)。
虽然通信的终点是应用进程，但我们可以把端口想象是通信的终点，因为我们只要把要传送的报文交到目的主机的某一个合适的目的端口，剩下的工作（即最后交付目的进程）就由 TCP 来完成。

## Slide 30
软件端口与硬件端口
两个不同的概念。
在协议栈层间的抽象的协议端口是软件端口。
路由器或交换机上的端口是硬件端口。
硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口，而软件端口是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交互的一种地址。

## Slide 31
TCP/IP 运输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有65,535个不同的端口号。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.1.7:80
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.10.2:80
端口

## Slide 32
TCP/IP 运输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有65,535个不同的端口号。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的端口号（为了找到对方计算机中的应用进程） ，而且还要知道对方的 IP 地址（为了找到对方的计算机）。

## Slide 33
两大类端口
服务器端使用的端口号
熟知端口，数值一般为 0 ~ 1023。
登记端口号，数值为 1024 ~ 49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
客户端使用的端口号
又称为短暂端口号，数值为 49152 ~ 65535，留给客户进程选择暂时使用。
当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 34
两大类、三种类型的端口
0
1023
1024
49,151
49,152
65,535
服务器端使用的端口号
客户端使用的端口号
熟知端口
（IANA负责分配）
登记端口
短暂端口

## Slide 35
常用的熟知端口
UDP | TCP
IP | 
SMTP
FTP
Telnet
RPC
DNS
SNMP
TFTP
53
161
69
25
23
HTTP
80
HTTPS
443
SNMP(trap)
21 20
162
111

## Slide 36
  5.2.1 UDP 概述
  5.2.2 UDP 的首部格式
5.2
用户数据报协议 UDP

## Slide 37
5.2.1 UDP 概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能：
复用和分用的功能
差错检测的功能

## Slide 38
UDP 的主要特点
UDP 是无连接的，发送数据之前不需要建立连接，，因此减少了开销和发送数据之前的时延。
UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
UDP 是面向报文的。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。UDP 一次交付一个完整的报文。

## Slide 39
UDP 的主要特点
UDP 没有拥塞控制，因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。这对某些实时应用是很重要的。很适合多媒体通信的要求。
UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
UDP 的首部开销小，只有 8 个字节，比 TCP 的 20 个字节的首部要短。

## Slide 40
面向报文的 UDP
发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。

## Slide 41
面向报文的 UDP
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
应用程序必须选择合适大小的报文。
若报文太长，UDP 把它交给 IP 层后，IP 层在传送时可能要进行分片，这会降低 IP 层的效率。
若报文太短，UDP 把它交给 IP 层后，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，这也降低了 IP 层的效率。

## Slide 42
UDP 是面向报文的
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
运输层
应用层报文
应用层

## Slide 43
UDP 是面向报文的
报文
UDP 数据
UDP
首部
IP 数据
IP
首部
IP 数据
帧首部
报文
UDP 数据
UDP
首部
IP 数据
IP
首部
IP 数据
帧首部

## Slide 44
5.2.2 UDP 的首部格式
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
IP 数据报
2
2
2
2
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP 用户数据报格式
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。
首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。

## Slide 45
UDP 基于端口的分用
当运输层从 IP 层收到 UDP 数据报时，就根据首部中的目的端口，把 UDP 数据报通过相应的端口，上交给最后的终点——应用进程。
IP 层
UDP 数据报到达
端口 2
端口 3
端口 1
UDP 分用
请注意，虽然在 UDP 之间的通信要用到端口号，但由于 UDP 的通信是无连接的，因此不需要使用套接字来建立连接。

## Slide 46
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 47
在计算检验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 48
计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
UDP 的检验和是把首部和数据部分一起都检验。
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0

## Slide 49
  5.3.1 TCP 最主要的特点
  5.3.2 TCP 的连接
5.3
传输控制协议 TCP 概述

## Slide 50
5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议，在无连接的、不可靠的 IP 网络服务基础之上提供可靠交付的服务。为此，在 IP 的数据报服务基础之上，增加了保证可靠性的一系列措施。

## Slide 51
5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议。
每一条 TCP 连接只能有两个端点 (endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
TCP 提供可靠交付的服务。
TCP 提供全双工通信。
面向字节流
TCP 中的“流”(stream) 指的是流入或流出进程的字节序列。
“面向字节流”的含义是：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

## Slide 52
TCP 面向流的概念
TCP 不保证接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的数据块具有对应大小的关系。
但接收方应用程序收到的字节流必须和发送方应用程序发出的字节流完全一样。

## Slide 53
TCP 面向流的概念
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节写入
发送缓存
从接收缓存
读取字节
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接

## Slide 54
TCP 面向流的概念

端口
…
TCP
…
TCP
接收缓存
发送缓存
报文段
…
报文段
报文段
端口
发送端
接收端
向发送缓存
写入数据块
从接收缓存
读取数据块
应用进程
应用进程

TCP 不关心应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 缓存。
TCP 对连续的字节流进行分段，形成 TCP 报文段。

## Slide 55
注 意
TCP 连接是一条虚连接而不是一条真正的物理连接。
TCP 对应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 的缓存中是不关心的。
TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞的程度来决定一个报文段应包含多少个字节（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。
TCP 可把太长的数据块划分短一些再传送。
TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

## Slide 56
5.3.2 TCP 的连接
TCP 把连接作为最基本的抽象。
每一条 TCP 连接有两个端点。
TCP 连接的端点不是主机，不是主机的IP 地址，不是应用进程，也不是运输层的协议端口。TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。
端口号拼接到 (concatenated with) IP 地址即构成了套接字。

## Slide 57
5.3.2 TCP 的连接



端口



服务器
客户
TCP
TCP
客户
每一条 TCP 连接有两个端点。
TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。
TCP连接
套接字

## Slide 58
套接字 (socket)
套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)
例如：
套接字 socket = (192.169.1.20 : 2028)

## Slide 59
套接字 (socket)
TCP 连接 ::= {socket1, socket2}
= {(IP1: port1)，(IP2: port2)} (5-2)
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。即：

## Slide 60
TCP 连接，IP 地址，套接字
TCP 连接就是由协议软件所提供的一种抽象。
TCP 连接的端点是个很抽象的套接字，即（IP 地址：端口号）。
同一个 IP 地址可以有多个不同的 TCP 连接。
同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。

## Slide 61
Socket 有多种不同的意思
应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket。
socket API 中使用的一个函数名也叫作 socket。
调用 socket 函数的端点称为 socket。
调用 socket 函数时其返回值称为 socket 描述符，可简称为 socket。
在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现，称为 socket 实现。

## Slide 62
  5.4.1 停止等待协议
  5.4.2 连续 ARQ 协议
5.4
可靠传输的工作原理

## Slide 63
IP 网络所提供的是不可靠的传输

## Slide 64
理想的传输条件特点
理想的传输条件有以下两个特点：
传输信道不产生差错。
不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据。
在这样的理想传输条件下，不需要采取任何措施就能够实现可靠传输。
然而实际的网络都不具备以上两个理想条件。必须使用一些可靠传输协议，在不可靠的传输信道实现可靠传输。

## Slide 65
5.4.1 停止等待协议
“停止等待”就是每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组。
全双工通信的双方既是发送方也是接收方。
为了讨论问题的方便，我们仅考虑 A 发送数据，而 B 接收数据并发送确认。因此 A 叫做发送方，而 B 叫做接收方。

## Slide 66
1. 无差错情况
A 发送分组 M1，发完就暂停发送，等待 B 的确认 (ACK)。B 收到了 M1 向 A 发送 ACK。A 在收到了对 M1 的确认后，就再发送下一个分组 M2。
M1
M2
ACK 1
ACK 2
停止发送，等待 ACK
收到 ACK，继续发送
确认 M1
确认 M2
时间
时间
停止发送，等待 ACK
例

## Slide 67
2. 出现差错
在接收方 B 会出现两种情况：
B 接收 M1 时检测出了差错，就丢弃 M1，其他什么也不做（不通知 A 收到有差错的分组）。
M1 在传输过程中丢失了，这时 B 当然什么都不知道，也什么都不做。
在这两种情况下，B 都不会发送任何信息。
但A都必须重发分组，直到B正确接收为止，这样才能实现可靠通信。

## Slide 68
2. 出现差错
问题：A如何知道 B 是否正确收到了 M1 呢？
解决方法：超时重传
A 为每一个已发送的分组都设置了一个超时计时器。
A 只要在超时计时器到期之前收到了相应的确认，就撤销该超时计时器，继续发送下一个分组 M2 。
若A在超时计时器规定时间内没有收到B的确认，就认为分组错误或丢失，就重发该分组。

## Slide 69
2. 出现差错
问题：若分组正确到达B，但B回送的确认丢失或延迟了，A未收到B的确认，会超时重发。B 可能会收到重复的 M1 。B如何知道收到了重复的分组，需要丢弃呢？
解决方法：编号
A为每一个发送的分组都进行编号。若B收到了编号相同的分组，则认为收到了重复分组，丢弃重复的分组，并回送确认。
B为发送的确认也进行编号，指示该确认是对哪一个分组的确认。
A根据确认及其编号，可以确定它是对哪一个分组的确认，避免重发发送。若为重复的确认，则将其丢弃。

## Slide 70
2. 出现差错
分组错误
A
B
M1
M1
ACK 1
丢弃
超时重发
tout
A
B
M1
M1
分组丢失
ACK 1
超时重发
tout
启动超级计时器，等待 ACK
启动超级计时器，等待 ACK

## Slide 71
3. 确认丢失和确认迟到
确认丢失
若 B 所发送的对 M1 的确认丢失了，那么 A 在设定的超时重传时间内不能收到确认，但 A 并无法知道：是自己发送的分组出错、丢失了，或者 是 B 发送的确认丢失了。因此 A 在超时计时器到期后就要重传 M1。
假定 B 又收到了重传的分组 M1。这时 B 应采取两个行动：
第一，丢弃这个重复的分组 M1，不向上层交付。
第二，向 A 发送确认。不能认为已经发送过确认就不再发送，因为 A 之所以重传 M1 就表示 A 没有收到对 M1 的确认。

## Slide 72
3. 确认丢失和确认迟到
确认迟到
传输过程中没有出现差错，但 B 对分组 M1 的确认迟到了。
A 会收到重复的确认。对重复的确认的处理很简单：收下后就丢弃。
B 仍然会收到重复的 M1，并且同样要丢弃重复的 M1，并重传确认分组。

## Slide 73
3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重发
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重发
tout
M2
收下，
重复的，
丢弃
ACK 1
重复的，
丢弃

## Slide 74
在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本，以备重发。
分组和确认分组都必须进行编号。
超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。
请注意

## Slide 75
通常 A 最终总是可以收到对所有发出的分组的确认。如果 A 不断重传分组但总是收不到确认，就说明通信线路太差，不能进行通信。
使用上述的确认和重传机制，我们就可以在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。
像上述的这种可靠传输协议常称为自动重传请求 ARQ (Automatic Repeat reQuest)。意思是重传的请求是自动进行的，接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组。
自动重传请求 ARQ

## Slide 76
4. 信道利用率
停止等待协议的优点是简单，缺点是信道利用率太低。
TD
RTT
A
TD + RTT + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
(5-3)
信道利用率
停止等待协议的信道利用率太低

## Slide 77
4. 信道利用率
可以看出，当往返时间 RTT 远大于分组发送时间 TD 时，信道的利用率就会非常低。
若出现重传，则对传送有用的数据信息来说，信道的利用率就还要降低。

## Slide 78
为了提高传输效率，发送方可以不使用低效率的停止等待协议，而是采用流水线传输。
流水线传输就是发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。这样可使信道上一直有数据不间断地传送。
由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。
流水线传输

## Slide 79
流水线传输
由于信道上一直有数据不间断地传送，
这种传输方式可获得很高的信道利用率。
B
分组
t
t
A
ACK
流水线传输可提高信道利用率
在收到确认之前，发送方连续发出多个分组

## Slide 80
停止等待协议要点
停止等待。发送方每次只发送一个分组。在收到确认后再发送下一个分组。
编号。对发送的每个分组和确认都进行编号。
自动重传请求。发送方为每个发送的分组设置一个超时计时器。若超时计时器超时，发送方会自动重传分组。
简单，但信道利用率太低。

## Slide 81
停止等待协议
停止等待协议的优点是简单，缺点是信道利用率太低。
TD
RTT
A
TD + RTT + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
(5-3)
信道利用率
停止等待协议的信道利用率太低

## Slide 82
5.4.2 连续 ARQ 协议
基本思想：
发送方一次可以发出多个分组。
使用滑动窗口协议控制发送方和接收方所能发送和接收的分组的数量和编号。
每收到一个确认，发送方就把发送窗口向前滑动。
接收方一般采用累积确认的方式。
采用回退N（Go-Back-N）方法进行重传。

## Slide 83
5.4.2 连续 ARQ 协议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动
向前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送窗口
连续 ARQ 协议的工作原理

## Slide 84
累积确认
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。
优点：容易实现，即使确认丢失也不必重传。
缺点：不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。

## Slide 85
Go-back-N（回退 N）
如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次。
这就叫做 Go-back-N（回退 N），表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。
可见当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。

## Slide 86
TCP 可靠通信的具体实现
TCP 连接的每一端都必须设有两个窗口——一个发送窗口和一个接收窗口。
TCP 的可靠传输机制用字节的序号进行控制。TCP 所有的确认都是基于序号而不是基于报文段。
TCP 两端的四个窗口经常处于动态变化之中。
TCP连接的往返时间 RTT 也不是固定不变的。需要使用特定的算法估算较为合理的重传时间。

## Slide 87
连续 ARQ 协议与停止等待协议
 | 连续ARQ协议 | 停止等待协议
发送的分组数量 | 一次发送多个分组 | 一次发送一个分组
传输控制 | 滑动窗口协议 | 停等-等待
确认 | 单独确认 + 累积确认 | 单独确认
超时定时器 | 每个发送的分组 | 每个发送的分组
编号 | 每个发送的分组 | 每个发送的分组
重传 | 回退N，多个分组 | 一个分组

## Slide 88
5.4.2 连续 ARQ 协议
滑动窗口协议比较复杂，是 TCP 协议的精髓所在。
发送方维持的发送窗口，它的意义是：位于发送窗口内的分组都可连续发送出去，而不需要等待对方的确认。这样，信道利用率就提高了。
连续 ARQ 协议规定，发送方每收到一个确认，就把发送窗口向前滑动一个分组的位置。

## Slide 89
累积确认
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。
优点：容易实现，即使确认丢失也不必重传。
缺点：不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。

## Slide 90
累积确认
M3 正确
M4 正确
M5 正确
M0
M1
M4
M5
ACK0
ACK1 确认 M0，将M0提交给上层协议或用户
ACK2 确认 M1，将M1提交给上层协议或用户
M2 正确
ACK5 为累积确认，
表示 M5 及之前的
M2、3、4 都正确。
将M2、M3、M4、M5
提交给上层协议或用户
ACK5
M2
ACK1
M3

## Slide 91
滑动窗口协议
(a) 发送方维持发送窗口
发送窗口
(b) 接收方维持接收窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 92
滑动窗口协议
(a) 发送方维持发送窗口
发送窗口
(b) 接收方维持接收窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
接收窗口大小
窗口内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
允许接收的分组数量
允许发送的分组数量
允许
发送或接收的分组编号

## Slide 93
滑动窗口协议
发送后，在收到确认前，发送窗口会变小
发送窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
接收窗口大小

## Slide 94
滑动窗口协议
发送窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
接收窗口大小
接收的分组正确，向前滑动接收窗口

## Slide 95
滑动窗口协议
发送窗口
发送方和接收方分别维持发送窗口和接收窗口
发送窗口大小
发送窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
接收窗口
接收窗口大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
收到确认后，向前滑动发送窗口，窗口变大

## Slide 96
Go-back-N（回退 N）
M4 未按序到达，丢弃
M1
M2
M5
ACK0
ACK1 确认 M1，将M1提交给上层协议或用户
ACK2 确认 M2，将M2提交给上层协议或用户
M3 丢失
M3
连续 ARQ 协议采用回退N（Go-Back-N）重传
ACK1
M4
M5 未按序到达，丢弃
重传 M5
重传 M3
重传 M4
M3超时

## Slide 97
TCP 虽然是面向字节流的，但 TCP 传送的数据单元却是报文段。
一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用。
TCP 报文段首部的前 20 个字节是固定的，后面有 4n 字节是根据需要而增加的选项 (n 是整数)。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。
5.5 TCP 报文段的首部格式

## Slide 98
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据报的 数据部分
IP 首部
发送在前
位 0 8 16 24 31
5.5 TCP 报文段的首部格式
IP 数据报
TCP首部的最小长度是20字节。

## Slide 99
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。
位 0 8 16 24 31

## Slide 100
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31

## Slide 101
现有5000个字节的数据。
假设报文段的最大数据长度为1000个字节，初始序号为1001。
报文段 1 序号 = 1001 （数据字节序号：1001 ~ 2000）
报文段 2 序号 = 2001 （数据字节序号：2001 ~ 3000）
报文段 3 序号 = 3001 （数据字节序号：3001 ~ 4000）
报文段 4 序号 = 4001 （数据字节序号：4001 ~ 5000）
报文段 5 序号 = 5001 （数据字节序号：5001 ~ 6000）

## Slide 102
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31

## Slide 103
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
数据偏移（即首部长度）——占 4 位，它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
位 0 8 16 24 31

## Slide 104
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
位 0 8 16 24 31

## Slide 105
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急 URG —— 当 URG ＝ 1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。
位 0 8 16 24 31

## Slide 106
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认 ACK —— 只有当 ACK =1 时确认号字段才有效。当 ACK =0 时，确认号无效。
位 0 8 16 24 31

## Slide 107
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
推送 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。
位 0 8 16 24 31

## Slide 108
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST=1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
位 0 8 16 24 31

## Slide 109
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
同步 SYN —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
位 0 8 16 24 31

## Slide 110
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
终止 FIN (FINish) —— 用来释放一个连接。FIN=1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
位 0 8 16 24 31

## Slide 111
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
位 0 8 16 24 31

## Slide 112
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
位 0 8 16 24 31

## Slide 113
在计算检验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 TCP 报文段连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
TCP 首部
伪首部
数 据
首 部
TCP总长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
6
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
字节
发送在前
数 据
首 部
TCP 报文段

## Slide 114
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
位 0 8 16 24 31

## Slide 115
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
选项字段 —— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS。MSS 告诉对方 TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”
位 0 8 16 24 31
MSS (Maximum Segment Size)
是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
数据字段加上 TCP 首部才等于整个的 TCP 报文段。
所以，MSS是“TCP 报文段长度减去 TCP 首部长度”。

## Slide 116
为什么要规定 MSS ？
MSS 与接收窗口值没有关系。
若选择较小的 MSS 长度，网络的利用率就降低。
若 TCP 报文段非常长，那么在 IP 层传输时就有可能要分解成多个短数据报片。在终点要把收到的各个短数据报片装配成原来的 TCP 报文段。当传输出错时还要进行重传。这些也都会使开销增大。
因此，MSS 应尽可能大些，只要在 IP 层传输时不需要再分片就行。
但最佳的 MSS 是很难确定的。

## Slide 117
其他选项
窗口扩大选项 ——占 3 字节，其中有一个字节表示移位值 S。新的窗口值等于 TCP 首部中的窗口位数增大到 (16 + S)，相当于把窗口值向左移动 S 位后获得实际的窗口大小。
时间戳选项——占 10 字节，其中最主要的字段时间戳值字段（4 字节）和时间戳回送回答字段（4 字节）。
选择确认选项——在后面的 5.6.3 节介绍。

## Slide 118
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
位 0 8 16 24 31

## Slide 119
课后作业
习题5-11, 5-13, 5-16, 5-21, 5-23, 5-31